## Slide 1: UPPAALを用いた自動運転車の 群制御アルゴリズムのモデル化と検証
電子・情報工学科
中村研究室
佐原優衣

## Slide 2: 研究背景
出典：官民 ITS 構想・ロードマップ 2018
自動運転技術が急速に発達
高速道路や，限定地域での特定条件下での完全自動運転を行うレベル4の車両の普及が目指されている

## Slide 3: 研究背景
自動運転車で構成された都市空間において任意の時刻に利用者が自動運転車に乗降し移動するためには大量の車両が必要となる。
道路上の車両密度が高くなるため，渋滞やデッドロックが発生することが想定される
効率的な自動運転車群アルゴリズムが必要となる。
出典：Masdar社
Notes: 自動運転車で構成された都市空間において任意の時刻に利用者が自動運転車に乗降し移動するためには大量の車両が必要となる。
道路上の車両密度が高くなるため，渋滞やデッドロックが発生することが想定される。したがって，個々の車両だけではなく，自動運転車群が効率的に走行するアルゴリズムが必要となる。

## Slide 4: 目的
出典：UPPAALによる性能モデル検証，近代科学社
本研究では，自動運転車で構成された都市空間における群制御アルゴリズムをモデル化し，その性質をモデル検査技術によって形式的に検証する手法を提案する。
Notes: 本研究では群制御アルゴリズムが安全性に関わるデッドロック回避，効率性に関わる時間制約などの性質を満たすかどうかを検証する手法を提案する。
自動運転車の群制御アルゴリズムを形式的に記述し，モデル検査を用いて，性質を検証する。モデル検査は，システム上で起こり得る状態を網羅的に調べることにより設計の誤りを発見する自動検証手法の一種である。モデル検査手法は，システムの振る舞いの設計，および検証したい性質をそれぞれモデル化し，ツールを用いて，システムが性質を満たしているかを調べる。
モデル検査は，システム上で起こり得る状態を網羅的に調べることにより設計の誤りを発見する自動検証手法の一種である。モデル検査手法は，システムの振る舞いの設計，および検証したい性質をそれぞれモデル化し，ツールを用いて，システムが性質を満たしているかを調べる。

## Slide 5: モデル検査
モデル検査は，システム上で起こり得る状態を網羅的に調べることにより設計の誤りを発見する自動検証手法の一種である。
本研究では，時間オートマトンによる時間制約検証が行えるモデル検査ツールUPPAALを採用する。
  時間制約問題を扱える
  入力がGUIベースのため，直感的に把握できる
  検証とGUIによる反例トレース
  最短時間で違反状態に到達する反例の出力

## Slide 6: 本研究のアプローチ
交差点通過時の車両モデルを時間オートマトンで記述
車両モデルの合成
シミュレーション
モデル検査による検証
  デッドロック検証
  最小時間の検証

## Slide 7: 交差点通過時の車両モデル
CarCouse(int &L1,int &L2,const int use)
交差点進入時に使用権を取得する車両の時間オートマトンを作成する
  遷移と状態に時間に関する条件を記述する
  使用権を大域変数で管理
Notes: 地図と時間オートマトンを照らし合わせる
テンプレートの名前見えるように
使用権（ロック）の説明

## Slide 8: 交差点モデル
直進，左折，右折の4方向からの進入に対しての車両モデルを作成する（計12台）
Notes: 地図絵こっち

## Slide 9: シミュレーション(1/2)
UPPAALのシミュレーション機能を用いて記述したモデルを確認する
初期状態では12車両全ての遷移が可能

## Slide 10: シミュレーション(2/2)
使用権による交差点に進入可能な車両の制御ができていることが確認できる

## Slide 11: 検証
A[] P：全ての実行パスで常に特性Pが成り立つ
E<> P：ある実行パスでいつかは特性Pが成り立つ
UPPAALのモデル検査機能を用いて，交差点モデルの性質を検証する

## Slide 12: デッドロック検証
A[] not deadlock
全ての実行パスにおいてデッドロックしないかどうかを検証した
記述したモデルでデッドロックが起きないこと検証する
  デッドロック(deadlock)：どれだけ時間が経過しても，いずれのプロセスも遷移できない場合
Notes: どれだけ時間が経過してもいずれの車両も移動できない状態

## Slide 13: 最小時間の検証
可能性：車両が時間内に通過終了できる
最小性：車両が時間未満では通過終了できない
E<> (gc==42
and ns.finish and sn.finish and ... and ws.finish)
A[] (gc<42 imply not (ns.finish and sn.finish and ...))
車両全てが交差点を1回通過するのにかかる最小時間について検証を行う
最小時間が42秒であることが検証できた
Notes: 式のセル。最小性と可能性の説明

## Slide 14: まとめと今後の課題
背景目的に対してどこまでできた？
⇨自分のやったことの位置付け
この鍵の仕組みがデッドロックしないこと
複数の交差点の組み合わせ
左折右折時の時間の計測
交差点のモデル化はできたよ
Notes: 本研究では，UPPAALを用いた自動運転車群制御アルゴリズムのモデル化と検証の手法を提案した。単一の交差点においては車両の挙動をモデル化し，デッドロックや通過時間を検証することができた。複数の交差点から構成される都市空間のモデルを作成し検証することが今後の課題である。

## Slide 15: シミュレーション(2/2)
Notes: nsが通過しているときに選べるものをひゅう辞する一覧表示

## Slide 16: モデル検査
UPPAALによる性能モデル検証などを基に作成
モデル検査は，システム上で起こり得る状態を網羅的に調べることにより設計の誤りを発見する自動検証手法の一種である。
Notes: モデル検査において，システムの動作を表現するシステムモデルを作成する必要がある。ソフトウェア開発のどの段階でモデル検査を活用したいか，もしくは，何をどの程度検証したいかによって，どのような情報をもとにどのようにシステムモデルを作成するかが変わってくる。専用のシステムモデルを入力とするモデル検査を設計モデル検査，ソースプログラムを入力とするモデル検査をプログラムモデル検査と呼ぶ。これらのモデル検査がソフトウェア開発の流れの中での活用例を図に示す。図にはソフトウェアの品質向上のために行われる手順である設計レビュー，コードレビュー，およびテストも挙げた。設計モデル検査は設計レビューを，プログラムモデル検査はコードレビューをそれぞれ補完する位置付けである。

## Slide 17: モデル検査ツールUPPAAL
時間制約問題を扱える
入力がGUIベースのため，直感的に把握できる
検証とGUIによる反例トレース
最短時間で違反状態に到達する反例の出力
Notes: UPPAALは作成したシステムモデルをの入力をGUIベースにより定義している。このため，作成したシステムモデルが直感的に把握しやすい。入力したシステムモデルに対して，GUIベースでシミュレーション実行とステップ実行が可能である。シミュレーション画面では，各プロセスの現在状態と変数の値，状態遷移図とメッセージシーケンスが表示される。